Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

Комплект контрольно-оценочных средств

по профессиональному модулю

ПМ. 01 разработка технологических процессов изготовления деталей машин

программы подготовки специалистов среднего звена

специальности

15.02.08 Технология машиностроения

2019 г.

Комплект контрольно-оценочных средств профессионального модуля разработан на основе рабочей программы по профессиональному модулю ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин, утвержденной заместителем директора по УПР

Утверждаю:

Заведующая

по учебной работе _____________ О.Е. Селиверстова

«_____» ________________ 20___ г.

Рассмотрено и одобрено цикловой комиссией

профессиональных дисциплин

технического профиля

Протокол №  1  от « 30 »          08              2019 г.

Председатель ЦК _____________ Е.А.Филатова

Преподаватель _______________А.А. Лучкин

Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля  является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Разработка технологических процессов изготовления деталей машин и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Таблица 1

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин | Экзамен | Устный и письменный опрос, тестирование, контрольная работа, контроль результатов выполнения практических занятий и лабораторных работ. |
| МДК 01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении. | - | Устный и письменный опрос, тестирование, контроль результатов выполнения практических занятий и лабораторных работ. |
| Учебная практика | Дифференцированный зачет | Собеседование, контроль результатов выполнения работ по учебной практике. |
| Производственная практика | Дифференцированный зачет | Собеседование, проверка отчета по производственной практике. |

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций.

Таблица 2

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей | точность и скорость чтения чертежей; качество анализа конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее служебного назначения; качество рекомендаций по повышению технологичности детали; выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента; расчет режимов резания по нормативам; расчет штучного времени; точность и грамотность оформления технологической документации. |
| ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования | определение видов и способов получения заготовок; расчет и проверка величины припусков и размеров заготовок; расчет коэффициента использования материала; качество анализа и рациональность выбора схем базирования; выбор способов обработки поверхностей и технологически грамотное назначение технологической базы |
| ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. | - точность и скорость чтения чертежей; качество анализа конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее служебного назначения; качество рекомендаций по повышению технологичности изготовления детали; точность и грамотность оформления технологической документации. |
| ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей | составление управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании, апробация программ во время производственной практики |
| ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей | - выбор и использование пакетов прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов |

Таблица 3

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - проявление устойчивого интереса к будущей профессии в ходе теоретического обучения и прохождения производственной практики; - демонстрация понимания сущности и социальной значимости будущей профессии |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - соответствие выбранных типовых методов и способов выполнения профессиональных задач согласно их целям и задачам; - рациональность планирования и организации деятельности по выполнению профессиональных задач (ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; осуществление процесса; рефлексия выполнения задания перед сдачей); - своевременность сдачи отчетов по практическим работам, отчета по производственной практике; -соответствие результатов самооценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач экспертной оценки их выполнения |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - соответствие принятого решения в сложившейся ситуации; - своевременность принятия решения; - способность нести ответственность за принятое решение |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - рациональность планирования и организации поиска информации для эффективного выполнения профессиональных задач и профессионального развития; -соответствие информации эффективному выполнению профессиональных задач; - обоснованность использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | - обоснованность использования информационно- коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | -планирование и оценка собственного продвижения, личностного и профессионального развития; - проявление самостоятельности в определении задач профессионального и личного развития |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - применение и анализ инноваций в области профессиональной деятельности |

Таблица 4

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | - точность и скорость чтения чертежей; качество анализа конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее служебного назначения; качество рекомендаций по повышению технологичности изготовления детали; точность и грамотность оформления технологической документации; составление управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании, апробация программ во время производственной практики; - выбор и использование пакетов прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; - рациональность планирования и организации поиска информации для эффективного выполнения профессиональных задач и профессионального развития; -соответствие информации эффективному выполнению профессиональных задач; - обоснованность использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития; - обоснованность использования информационно- коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности. |

2.2. Общие и (или) профессиональные компетенции, проверяемые дополнительно:

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

Профессиональные компетенции:

Требуют дополнительной проверки, результаты которой могут быть подтверждены документами портфолио:

- аттестационный лист производственной практики;

- характеристика с места прохождения производственной практики;

- отчет по производственной практике;

- зачетная ведомость по производственной практике;

- наградные документы (дипломы, сертификаты) за участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства;

- свидетельства о получении дополнительного образования и т.д.

2.3. Требования к портфолио

Тип портфолио  –  смешанный.

Состав портфолио:

- зачетная книжка;

- практические работы по МДК.01.01, МДК 01.02;

- аттестационный лист производственной практики;

- характеристика с места прохождения производственной практики;

- отчет по производственной практике;

- зачетная ведомость по производственной практике;

- наградные документы (дипломы, сертификаты) за участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства;

- свидетельства о получении дополнительного образования и т.д.

2.4. Требования к курсовому проекту как части экзамена квалификационного

Профессиональные и общие компетенции, которые проверяются при защите курсового проекта

Таблица 5.

| Профессиональные компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей | точность и скорость чтения чертежей; качество анализа конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее служебного назначения; качество рекомендаций по повышению технологичности детали; выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента; расчет режимов резания по нормативам; расчет штучного времени; точность и грамотность оформления технологической документации. |
| ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования | - точность и скорость чтения чертежей; качество анализа конструктивно-технологических свойств детали, исходя из ее служебного назначения; качество рекомендаций по повышению технологичности изготовления детали; точность и грамотность оформления технологической документации. |
| ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. | составление управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании, апробация программ во время производственной практики |
| ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей | - выбор и использование пакетов прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов |

Таблица 6.

| Общие компетенции | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - рациональность планирования и организации поиска информации для эффективного выполнения профессиональных задач и профессионального развития; -соответствие информации эффективному выполнению профессиональных задач; - обоснованность использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности | - обоснованность использования информационно- коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности |

3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля

Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля осуществляется по МДК 01.01. – в форме экзамена; МДК 01.02.- текущий контроль.

3.1. Типовые задания для оценки освоения МДК

3.1.1. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин.

Задания к экзамену по МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин.

Проверяемые результаты обучения:

З1. методика проектирования технологического процесса изготовления детали;

З2. типовые технологические процессы изготовления деталей машин;

З3. виды деталей и их поверхности;

З4. классификацию баз;

З5. виды заготовок и схемы их базирования;

З6. условия выбора заготовок и способы их получения;

З7. способы и погрешности базирования заготовок;

З8. правила выбора технологических баз;

З9. виды обработки резания;

З10. виды режущих инструментов;

З11. элементы технологической операции;

З12. методика расчета режимов резания;

З13. назначение и виды технологических документов;

З14. требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации

Умения:

У1. читать чертежи;

У2. определять виды и способы получения заготовок;

У3. анализировать и выбирать схемы базирования;

У4. выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы;

У5. рассчитывать штучное время;

У6. оформлять технологическую документацию

Текст задания:

- Производственный и технологический процессы.

- Расчет основного времени.

- Задача.  Определить основное время при зенковании отверстия под винт с потайной головкой.  Зенкуется отверстие на глубину 4 мм. Режимы резания: S = 0,12 мм/об	n = 125 об/мин..

Критерии оценки:

Оценка «5» – все задания выполнены верно, в полном объеме, с обоснованием выбора.
Оценка «4» – все задания выполнены верно, в полном объеме, с обоснованием выбора, но допущены неточности или несущественные ошибки в формулировке ответов.
Оценка «3» – все задания выполнены, допущены существенные ошибки и неточности в формулировке ответов.Оценка «2» –  задание выполнено неверно, либо ответ отсутствует.

3.1.2. Типовые задания для оценки освоения МДК.01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении.

Тест.

Знания:

З1. методика разработки и внедрение управляющих программ для обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании;

З2. состав, функции и возможности использования информационных технологий в машиностроении.

Умения:

У1. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;

У2. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов;

| Вопрос1. По какой координате программируется продольное перемещение рабочего органа у фрезерного станка | а) по X б) по Y в) по Z |
| --- | --- |
| Вопрос2. Что понимают под «первичными» координатами в ЧПУ | а) Полярные б) Декартовы XYZ в) Прямоугольные PQR |
| Вопрос3. Если в маркировке станка стоит Ф1, то это означает… | а) цикловое управление станком б) станок с цифровой индикацией и ручным вводом УП в) станок с контурным управлением |
| Вопрос4. К какому классу ЧПУ следует отнести модель со встроенным микропроцессором | а) NC б) SNC в) CNC г) HNC |
| Вопрос5. Если перед кадром УП стоит символ двоеточие (:) , то это означает… | а) пропустить кадр б) добавить кадр в) главный кадр г) ввод пояснения |
| Вопрос6. Какую функцию следует поставить в кадре, если требуется расточить отверстие в системе ЧПУ 2П32 | а) G62 б) G82 в) G84 г) G86 д) G92 е)G94 ж) G96 |
| Вопрос7. Какую функцию следует поставить в кадре, если требуется включить шпиндель по часовой стрелке в системе ЧПУ 2П32 | а) М01 б) М02 в) М03 г) М04 д) М06 е)М08 ж) М09 |
| Вопрос8. В ЧПУ 2С42 записан кадр: N10 G04 E5 ПС Какая выдержка задана ? | а) 0,5сек б) 5сек в) 50сек г) 500сек |
| Вопрос9. Какие функции могут находиться в одном кадре в ЧПУ 2С42 | а) G01 G04 G09 б) G02 G91 G42 в) G10 G01 G90 г) G02 G11 G14 |
| Вопрос10. Что задает функция М17 в кадре ЧПУ 2С42 | а) конец подпрограммы б) конец перфоленты в) конец циклических повторений г) смена инструмента вручную |
| Вопрос11. Какую подпрограмму следует указать в кадре токарной ЧПУ 2Р22, чтобы прорезать канавку | а) L02 б) L03 в) L06 г) L08 |
| Вопрос12. Какой процесс выполняется, если в кадре токарной ЧПУ 2Р22 задано: N10 L06 P12 W-36 ПС | а) нарезание резьбы метчиком б) протачивание канавки в) обработка окружности г) сверление центрового отверстия |
| Вопрос13. Какой кадр будет правильным при обработке дуги в токарной ЧПУ 2Р22 | а) N10 X60 Z-30 R20 ПС б) N10 X30 Z-20 R-20 ПС в) N10 U20 W-20 R20 ПС г) N10 U60 W-30 R-20 ПС |
| Вопрос14. Какой кадр будет правильным при обработке фаски с углом 45 градусов в токарной ЧПУ 2Р22 | а) N10 X60 C3 ПС б) N10 Z-3 C-3 ПС в) N10 X60 C-3 ПС г) N10 Z3 C3 ПС д) N10 U60 C3 ПС е) N10 U3 C3 ПС |
| Вопрос15. Какой кадр будет правильным при обработке фаски с углом 45 градусов в токарной ЧПУ 2Р22 | а) N10 X-54 C-3 ПС б) N10 U-3 C-3 ПС в) N10 Z-40 C-3 ПС г) N10 X54 C-3 ПС д) N10 Z-3 C3 ПС е) N10 U-3 C3 ПС |

Критерии оценки:

Оценка «5» – все задания выполнены верно, в полном объеме, с обоснованием выбора.
Оценка «4» – все задания выполнены верно, в полном объеме, с обоснованием выбора, но допущены неточности или несущественные ошибки в формулировке ответов.
Оценка «3» – все задания выполнены, допущены существенные ошибки и неточности в формулировке ответов.

Оценка «2» –  задание выполнено неверно, либо ответ отсутствует.

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка:

1) профессиональных и общих компетенций;

2) практического опыта и умений.

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на  основании данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время  практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному модулю

4.2.1. Учебная практика.

Таблица 7.

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК, ОК,ПО,У) |
| --- | --- |
| МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин. |
| Техника безопасности при работе на металлообрабатывающих станках и станках с ЧПУ | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Работа со справочниками | ПК1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; |
| Изучение программы "Библиотека на режущий инструмент" | ПК1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| Редактирование, подготовка и значение нового инструмента в справочнике 3D-Tools | ПК1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| Система автоматизированного проектирования КОМПАС. Структура, интерфейс, программы. | ПК1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; У16. оформлять технологическую документацию; |
| Подготовка чертежа детали и 3D- модели | ПК1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения |
| Разрезы и сечения | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения |
| Подготовка сборочной модели чертежа и 3D- модели в компасе | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения |
| Система автоматизированного проектирования "Вертикаль". Структура интерфейса. | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения. |
| Разработка техпроцесса обработки детали "Ступенчатый вал" | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; У3. определять тип производства У5. определять виды и способы получения заготовок; У6. рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; У7. рассчитывать коэффициент использования материала; У8. анализировать и выбирать схемы базирования; У9. выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; У14. рассчитывать режимы резания по нормативам; У15. рассчитывать штучное время; У16. оформлять технологическую документацию; |
| Подключение 3D- модели и чертежа детали к техпроцессу | ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; |
| Работа с использованием справочных операций и переходов. | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; |
| Редактирование переходов и внесение изменений в текст ТП | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У9. выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; У14. рассчитывать режимы резания по нормативам; |
| Знакомство с возможностями УТС | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| Добавление оснастки в техпроцесс | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| Редактирование текста техпроцесса в программе "Вертикаль" | ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У9. выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; |
| Расчет режимов резания. Создание эскизов в программе "Компас" | ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У14. рассчитывать режимы резания по нормативам; У15. рассчитывать штучное время; |
| Формирование комплекта документов техпроцесса. Утверждение ТП | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У16. оформлять технологическую документацию; |
| Работа со справочной литературой | ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; |
| Выбор оборудования – работа с номенклатурным каталогом МРС | ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| Оформление технологической документации - работа с каталогом «Режущий инструмент» | ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| Выбор заготовок и назначение припусков | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; У3. определять тип производства; У5. определять виды и способы получения заготовок; У6. рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; |
| Определение схем закрепления деталей при различных видах обработки | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; У1. читать чертежи; У8. анализировать и выбирать схемы базирования; У9. выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы |
| Проектирование маршрутной карты. | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали У16. оформлять технологическую документацию; |
| Разработка операционной карты технологического процесса. | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали У16. оформлять технологическую документацию; |
| Оформление карты эскизов. | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. У8. анализировать и выбирать схемы базирования У16. оформлять технологическую документацию; |
| Расчет режимов резания | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. У14. рассчитывать режимы резания по нормативам; У15. рассчитывать штучное время |
| Разработка карты технического контроля | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У16. оформлять технологическую документацию; |
| Разработка технологического процесса обработки детали типа «Валик» | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У1. читать чертежи; У3. определять тип производства; У4. проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; У5. определять виды и способы получения заготовок; У6. рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; У14. рассчитывать режимы резания по нормативам; У15. рассчитывать штучное время; У16. оформлять технологическую документацию; |
| Разработка технологического процесса обработки детали типа «Втулка» | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У1. читать чертежи; У3. определять тип производства; У4. проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; У5. определять виды и способы получения заготовок; У6. рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12. разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; У14. рассчитывать режимы резания по нормативам; У15. рассчитывать штучное время; У16. оформлять технологическую документацию; |
| Добавление оборудования, оснастки, инструмента, СОЖ и материалов в операции технологического процесса. | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; |
| Формирование комплекта технологической документации. Утверждение ТП | ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У16. оформлять технологическую документацию; |

4.2.1.  Производственная практика

Таблица 8

| Виды работ | Проверяемые результаты (ПК, ОК, ПО, У) |
| --- | --- |
| МДК.01.01. Технологические процессы изготовления деталей машин. |
| Изучение производства: производственная структура предприятия | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| Характеристика основных и вспомогательных цехов | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| Обслуживающее производство | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| Функции отделов, их взаимосвязь друг с другом и с цехами | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| Виды технологических процессов применяемых в цехах | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| Паспортные данные и технические характеристики станков | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| Проектирование технологических процессов механической обработки | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; У3. определять тип производства; У4. проводить технологический контроль конструкторской документации с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; У5. определять виды и способы получения заготовок; У6. рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; У7. рассчитывать коэффициент использования материала; У8 анализировать и выбирать схемы базирования; У9. выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; У10. составлять технологический маршрут изготовления детали; У11. проектировать технологические операции; У12 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; У13. выбирать технологическую оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; У14. рассчитывать режимы резания по нормативам; У15. рассчитывать штучное время; У16. оформлять технологическую документацию; |
| Оформление технологической документации Обобщение материала и оформление отчета по полученному заданию. | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; У16. оформлять технологическую документацию; |
| МДК 01.02. Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении. |
| Техника безопасности при работе на металлообрабатывающих станках с ЧПУ | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| Подготовка фрезерного станка с ЧПУ к работе. Панель управления станком и системой ЧПУ (Fanuc, Simens). | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Привязка инструмента на станке. Определение нулевых точек. | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Настройка графических режимов и графическое моделирование процессов обработки детали | ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Выполнение сверлильных, расточных и фрезерных операций на станке с ЧПУ в режиме Ручное управление | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У17. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; |
| Разработка и выполнение управляющих программ на фрезерование линейных и криволинейных контуров | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У17. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Наладка токарного станка с ЧПУ. Панель управления станком и системой ЧПУ (Fanuc, Simens). | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Инструментальная оснастка и наладка инструмента на токарном станке с ЧПУ | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Привязка инструмента на станке. Определение нулевых точек. | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Привязка инструмента на станке. Определение нулевых точек. | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Разработка и выполнение управляющих программ на токарном станке с ЧПУ (линейная и круговая интерполяция) | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У17. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Многоинструментальная обработка на токарном станке с ЧПУ | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У17. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Разработка управляющих программ для промышленных роботов. | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У17. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Подготовка к работе сферического робота РОБИН. Настройка рабочих режимов | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| Разработка и выполнение управляющих программ для сферического робота РОБИН | ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У17. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Работа с системами CAD/CAM, CAE. Программа трехмерного моделирования Компас 3D-LT и программа автоматизированной подготовки технологических процессов Вертикаль | ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Построение чертежа детали и 3D-модели в программе Компас 3D-LT. | ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |
| Разработка техпроцесса и управляющей программы на типовую деталь для токарного станка с ЧПУ | ПК 1.1Использовать конструкторскую документацию при разработки технологических процессов изготовления деталей. ПК 1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. ПК 1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектирования технологических операций. ПК 1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. ПК 1.5Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ПО1. использования конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; ПО2. выбора методов получения заготовок и схем базирования; ПО3. составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования технологических операций; ПО4. разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; ПО5. разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; У1. читать чертежи; У2. анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее служебного назначения; У17. составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; У18. использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации и проектирования технологических процессов; |

4.3. Форма аттестационного листа

(Характеристика профессиональной деятельности обучающегося/студента во время учебной/производственной практики)

Аттестационный лист

1. Ф.И.О. студента,  № группы, специальность

______________________________________________________________________________

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

______________________________________________________________________________

3. Время проведения практики ___________________________________________________

4. Виды и объем работ, выполненные студентом  во время практики:

| № | Виды работ | Отметка о выполнении (выполнил /не выполнил) | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Дата                                            Подписи руководителя практики,

ответственного лица организации

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

I. ПАСПОРТ

Назначение:

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин по специальности 15.02.08  Технология машиностроения

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

ЗАДАНИЕ 1.

Коды проверяемых ПК и ОК. (ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ОК 1;  ОК 4; ОК 8.)

- Производственный и технологические процессы.

- Этапы подготовки управляющих программ.

# ЗАДАНИЕ 2.

# Коды проверяемых ПК и ОК. (ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5; ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 8.)

- В САП программе Вертикаль по подготовленному эскизу разработайте технологический процесс на обработку детали:

- выберите оборудование (станок с ЧПУ);

- выберите режущий инструмент;

- создайте технологические операции и переходы;

- рассчитайте режимы резани

- В программе WIN NC View напишите текст управляющей программы на токарные операции, определите графические режимы, подберите режущий инструмент и смоделируйте процесс обработки в 3D-симуляторе. Выявленные ошибки устраните.

# Комплект оценочных материалов по ПМ 01. Разработка технологических процессов изготовления деталей прилагается.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Количество вариантов каждого задания/пакетов заданий для экзаменующегося – не менее 28 вариантов

Время выполнения каждого задания: теоретического- 15 минут; практического - 2 часа.

Оборудование: Станочная стойка ЧПУ с системой программирования Fanuc, Simens.

Программа 3D- моделирования Компас 3D-LT;САП программа Вертикаль; Программа WIN NC View

Литература для обучающихся:

Основные источники:

- Программирование для автоматизированного оборудования (учебник), В.В. Ермолаев, М., АКАДЕМИЯ, 2014г

- Разработка технологических процессов изготовления деталей машин(учебник), В.В. Ермолаев, М.,  АКАДЕМИЯ,2017г.

Дополнительные источники:

- Программирование обработки на токарных станках с ЧПУ Fanuc, Simens (учебное пособие ), компания ARINSTEIN, Австрия, ARINSTEIN, 2012 г.

- Программирование обработки на фрезерных станках с ЧПУ Fanuc, Simens (учебное пособие), компания ARINSTEIN, Австрия, ARINSTEIN, 2012 г.

Интернет ресурсы:

  - ru.wikipedia.org›wiki/ЧПУ

  - youtube.com›Video›?v=_NxSgSx7W6Q

  - do.gendocs.ru›docs/index-275724.html

  - rsvpu.ru›Машиностроительный институт›Учебный центр программирования Екатеринбург

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1) Ход выполнения задания

Таблица 9

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей | - использование конструкторской документации для проектирования технологических процессов изготовления деталей; - выбор методов получения заготовок и схем их базирования; - составление технологических маршрутов изготовления деталей и проектирование технологических операций. |  |
| ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования | - выбор методов получения заготовок и схем их базирования; - составление технологических маршрутов изготовления деталей и проектирование технологических операций. |  |
| ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. | - составление технологических маршрутов изготовления деталей и проектирование технологических операций. |  |
| ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей | - разработка и внедрение управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании. |  |
| ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей | - разработка конструкторской документации и проектирование технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ. |  |

2) Осуществленный процесс:

Таблица 10

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да/нет) |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | проявление и устойчивого интереса к будущей профессии в ходе теоретического обучения и прохождения производственной практики; - демонстрация понимания сущности и социальной значимости будущей профессии |  |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - рациональность планирования и организации деятельности по выполнению профессиональных задач (ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; осуществление процесса; рефлексия выполнения задания перед сдачей); - соответствие выбранных типовых методов и способов выполнения профессиональных задач согласно их целям и задачам; - соответствие результатов самооценки эффективности и качества выполнения профессиональных задач экспертной оценки их выполнения |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - соответствие принятого решения в сложившейся ситуации; - своевременность принятия решения; - способность нести ответственность за принятое решение |  |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - обращение в ходе задания к информационным источникам; - соответствие информации эффективному выполнению профессиональных задач; - обоснованность использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач профессионального и личностного развития |  |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - обоснованность использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач в профессиональной деятельности |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - рациональность организации собственной деятельности в коллективе и команде в соответствии с заданной ситуацией; - демонстрация собственной деятельности в условиях коллективной и командной работы в соответствии с заданной ситуацией; - толерантность общения с одногруппниками, коллегами, руководством |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий в процессе теоретического обучения и прохождения производственной практики |  |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование и оценка собственного продвижения, личностного и профессионального развития; - проявление самостоятельности в определении задачи профессионального и личного развития |  |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - применение и анализ инноваций в области профессиональной деятельности |  |

Заключение квалификационной комиссии.

Протокол от «___»___________ 201__г. заседания квалификационной комиссии по оценке сформированности общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК).

Студент (ка) _____________________ Группа _________ ГАПОУ КО «Людиновский индустриальный техникум»  проходил курс изучения по программе профессионального модуля ПМ.01 Разработка технологический процессов изготовления деталей машин.

Теоретическая и практическая подготовка по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения профессионального модуля ПМ.01 Разработка технологический процессов изготовления деталей машин проходила с 1 сентября 2017 по 28 декабря 2018 года.

В ходе освоения программы профессионального модуля ПМ.01 Разработка технологический процессов изготовления деталей машин студентом(кой) __________________________ были сформированы следующие общие и профессиональные компетенции:

- Оценка освоения общих компетенций.

| Общая компетенция (ОК) | Оценка |
| --- | --- |
|  | освоена | не освоена |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | освоена |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | освоена |  |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | освоена |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | освоена |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | освоена |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | освоена |  |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | освоена |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | освоена |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | освоена |  |
| Итого: | освоена |  |

- Оценка освоения профессиональных компетенций.

| Профессиональная компетенция(ПК) | Быллы, выставленные квалификационной комиссией |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей. |  |  |  |  |  |
| ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. |  |  |  |  |  |
| ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции. |  |  |  |  |  |
| ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. |  |  |  |  |  |
| ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей. |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Средний балл |  |
| Итоговый балл |  |

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

Студентом (кой) ________________________________

| Вид профессиональной деятельности: Разработка технологический процессов изготовления деталей машин | Освоен / Не освоен | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  | освоен |  |

Квалификационная комиссия:

Председатель, (работодатель)                                                ________________________

Члены комиссии:                                                                      ________________________

Преподаватель                                                                           ________________________

Преподаватель                                                                           ________________________

МП

# Text boxes

X

Z

Z

X

Z

X