###### Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное профессиональное  образовательное учреждение

Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

Методические  рекомендации

по выполнению практических  работ

по дисциплине ОП.05 Охрана труда

по профессии

13.01.10.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

( по отраслям)

Людиново, 2017 г.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с рабочей программой ОП.05 Охрана труда, утверждены  зам. директора по УПР

Утверждено:

Заведующая по учебной работе:

____________ О.Е. Селиверстова

31.08.2017г

Рассмотрены  и одобрены на заседании  цикловой комиссии

профессиональных дисциплин  технического профиля

Протокол  № 1   от  "__31_" ____08______ 2017 г.

Председатель  ЦК ______________Н.И. Хрычикова

Составил: преподаватель спец. дисциплин:  ___________ Е.Г. Петухова.

Содержание.

| № п/п | Темы работ | Часы | Страницы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Практическое занятие № 1 Тема: Расчет общего освещения. | 2 | 4-13 |
|  | Практическое занятие № 2 Тема: Составление акта формы Н-1 о несчастном случае. | 2 | 14-24 |
|  | Практическое занятие № 3 Тема: Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока. | 2 | 25-28 |
|  | Практическое занятие № 4 Тема: Расчет заземления. | 2 | 29-35 |
|  | Используемая литература |  | 36 |
|  | Итого | 8 час |  |

Практическое занятие №1

Тема: Расчет общего освещения.

Цель занятия: приобрести навыки расчета общего освещения.

Оборудование и материалы: методические рекомендации, тетрадь для выполнения практических занятий, калькулятор.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Каждое производственное помещение должно иметь искусственное освещение, удовлетворяющих ряду основных требований:

-освещенность рабочих поверхностей в соответствии с установленными требованиями;

-отсутствие на рабочей поверхности резких теней;

-отсутствие в поле зрения прямой и отраженной блескости;

-необходимый спектральный состав света;

-обеспечение аварийного освещении (при необходимости).

Искусственное освещение бывает двух видов: общее и комбинированное.

Комбинированное освещение рекомендуется там, где нужна высокая точность выполняемых работ, где возникают специфические требования к освещению, где оборудование создает глубокие, резкие тени или рабочие поверхности расположены вертикально (штампы, гильотинные ножницы), а также там, где на различных рабочих местах производственного помещения требуется различная (резко отличающаяся) величина освещенности.

Система общего освещения может быть рекомендована в помещениях, где по всей площади выполняются однотипные работы (в литейных цехах), а также там, где создание местного освещения затруднительно.

Для обеспечения наиболее благоприятного соотношения яркости в поле зрения при комбинированном освещении светильники общего освещения должны создавать на рабочей поверхности не менее  нормируемой освещенности.

Наряду с рабочим освещением в соответствии со СНиП  в производственных помещениях может быть предусмотрено аварийное освещение для эвакуации работающих и аварийное освещение для продолжения работ.

Аварийное освещение для эвакуации работающих из помещений при отключении рабочего освещения должно создавать в линии основных проводов на уровне пола освещенность не менее 0,5лк, а на открытых территориях – не менее 0,25лк.

Аварийное освещение для продолжения работ следует предусматривать, если отключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение нормального обслуживания оборудования механизмов может вызвать:

-взрыв, пожар, отравление людей;

-длительное нарушение технологического процесса;

Электрическое освещение производственных помещений может быть рассчитано по одному из трех методов: по величине удельной мощности освещения, по методу коэффициента использования и по точечному методу; применение каждого обусловливается видом рассчитываемого освещения и требуемой точностью расчета.

Первый из названных методов является менее трудоемким, но и наименее точным и поэтому применяется только при предварительных ориентировочных расчетах, а также может служить целями проверочных расчетов существующих систем освещения.

Метод коэффициента использования (метод светового потока) применяется для расчета общего равномерного освещения производственных помещений средней высоты при условии равномерного расположения светильников. Данный метод позволяет рассчитать усредненное значение освещенности по всей рабочей площади и поэтому непригоден для расчета местного освещения. При этом методе учитывается отражательная способность стен и потолка помещения.

Точечный метод (метод силы света) применяется для расчетов всех видов освещения: общего, местного, локализованного, наружного; он применим для расчета освещенности любой точки, при любом положении поверхности, на которой лежит заданная точка, и при любом расположении светильников.

Помимо универсальности этот метод является наиболее точным, недостатком его является большая трудоемкость по сравнению с остальными.

2. Методика расчета.

Учитывая заданные по варианту характеристики зрительной работы (наименьший размер объекта различения, характеристика фона и контраст объекта различения с фоном), с помощью табл. 1 определяют разряд и подразряд зрительной работы, а также нормируемый уровень минимальности освещенности на рабочем месте [3].

Распределяют светильники и определяют их число [2]. Равномерное освещение горизонтальной рабочей поверхности достигается при определенных отношениях расстояния между центрами светильников L, м (L = 1,75H) к высоте их подвеса над рабочей поверхностью Нp (в расчетах Нp = Н).

Число светильников с люминесцентными лампами (ЛЛ), которые приняты во всех вариантах в качестве источника света,

(1)

где S – площадь помещения, м2; M – расстояние между параллельными рядами, м.

В соответствии с рекомендациями

(2)

Оптимальное значение М= 2...3 м.

Таблица 1. Нормы проектирования искусственного освещения (фрагмент)

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной работы | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Освещенность, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | комбинированное освещение | общее освещение |
|  |  |  | а | Малый | Темный | 5000 | 1500 |
|  |  |  | б | ” | Средний | 4000 | 1250 |
|  |  |  |  | Средний | Темный |  |  |
| Наивысшей точности | Менее 0,15 |  | в | Малый | Светлый |  |  |
|  |  | I |  | Средний | Средний | 2500 | 750 |
|  |  |  |  | Большой | Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый |  |  |
|  |  |  |  | Большой | ” | 1500 | 400 |
|  |  |  |  | ” | Средний |  |  |
|  |  |  | а | Малый | Темный | 4000 | 1250 |
|  |  |  | б | ” | Средний | 3000 | 750 |
|  |  |  |  | Средний | Темный |  |  |
| Очень высокой точности | 0,15-0,3 |  | в | Малый | Светлый |  |  |
|  |  | II |  | Средний | Средний | 2000 | 500 |
|  |  |  |  | Большой | Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый | 1000 | 300 |
|  |  |  |  | Большой | ” |  |  |
|  |  |  |  | ” | Средний |  |  |
|  |  |  | а | Малый | Темный | 2000 | 500 |
|  |  |  | б | ” | Средний | 1000 | 300 |
|  |  |  |  | Средний | Темный |  |  |
| Высокой точности | 0,3-0,5 |  | в | Малый | Светлый |  |  |
|  |  | III |  | Средний | Средний | 750 | 300 |
|  |  |  |  | Большой | Темный |  |  |
|  |  |  | г | Средний | Светлый |  |  |
|  |  |  |  | Большой | ” | 400 | 200 |
|  |  |  |  | ” | Средний |  |  |

Начало формы

Для достижения равномерной горизонтальной освещенности светильники с ЛЛ рекомендуется располагать сплошными рядами, параллельными стенам с окнами или длинным сторонам помещения.

Для расчета общего равномерного освещения горизонтальной рабочей поверхности используют метод светового потока, учитывающий световой поток, отраженный от потолка и стен [2].

Расчетный световой поток, лм, группы светильников с ЛЛ

(3)

где ЕH – нормированная минимальная освещенность, лк; Z – коэффициент минимальной освещенности; Z=Еср/Eмин , для ЛЛ Z = 1,1; К – коэффициент запаса; η – коэффициент использования светового потока ламп (η зависит от КПД и кривой распределения силы света светильника, коэффициента отражения от потолка ρп и стен ρс, высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью Нр и показателя помещения i).

Показатель помещения

(4)

где А и В – соответственно длина и ширина помещения, м.

Значения коэффициента запаса зависят от характеристики помещения: для помещений с большим выделением тепла К = 2, со средним К = 1,8, с малым К = 1,5 [2].

Значения коэффициента использования светового потока [2] приведены ниже.

| Показатель помещения | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент использования светового потока η | 0,28...0,46 | 0,34...0,57 | 0,37...0,62 | 0,39...0,65 | 0,40...0,66 |

По полученному значению светового потока с помощью табл. 2 подбирают лампы, учитывая, что в светильнике с ЛЛ может быть больше одной лампы, т. е. п может быть равно 2 или 4. В этом случае световой поток группы ЛЛ необходимо уменьшить в 2 или 4 раза [2].

Таблица 2. Характеристики люминесцентных ламп

| Тип и мощность, Вт | Длина, мм | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- |
| ЛДЦ20 | 604 | 820 |
| ЛБ20 | 604 | 1180 |
| ЛДЦЗО | 909 | 1450 |
| ЛБЗО | 909 | 2100 |
| ЛДЦ40 | 1214 | 2100 |
| ЛД40 | 1214 | 2340 |
| ЛДЦ65 | 1515 | 3050 |
| ЛДЦ80 | 1515 | 4070 |
| ЛБ80 | 1515 | 5220 |

Световой поток выбранной лампы должен соответствовать соотношению

Фл.расч = (0,9…1,2)Фл.табл,

где Фл.расч – расчетный световой поток, лм; Фл.табл – световой поток, определенный по табл. 2, лм.

Потребляемая мощность, Вт, осветительной установки

P = pNn, (5)

где р – мощность лампы, Вт; N – число светильников, шт.; n – число ламп в светильнике; для ЛЛ n = 2, 4.

Ход работы

1. Ознакомиться с методикой расчета.

2. Определить разряд и подразряд зрительной работы, нормы освещенности на рабочем месте, используя данные варианта (табл. 3) и нормы освещенности (см. табл. 1).

3. Рассчитать число светильников.

4. Распределить светильники общего освещения с ЛЛ по площади производственного помещения.

5. Определить световой поток группы ламп в системе общего освещения, используя данные варианта и формулу (2).

6. Подобрать лампу по данным табл. 2 и проверить выполнение условия соответствия Фл.расч и Фл.табл.

7. Определить мощность, потребляемую осветительной установкой.

8.  Оформить отчет и ответить на контрольные вопросы.

Таблица 3. Варианты заданий

| Вариант | Производственное помещение | Габаритные размеры помещения, м | Наименьший размер объекта различения | Контраст объекта различения с фоном | Характеристика фона | Характеристика помещения по условиям среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина А | ширина В | высота Н |  |  |  |  |
| 01 | Вычислительный центр, машинный зал | 60 | 30 | 5 | 0,4 | Малый | Светлый | Небольшая запыленность |
| 02 | То же | 40 | 20 | 5 | 0,45 | Средний | Средний | Тоже |
| 03 | Дисплейный зал | 35 | 20 | 5 | 0,35 | Малый | ” | ” |
| 04 | Тоже | 20 | 15 | 5 | 0,32 | Большой | Темный | ” |
| 05 | Архив хранения носителей информации | 25 | 10 | 5 | 0,5 | Средний | Светлый | ” |
| 06 | Лаборатория технического обслуживания ЭВМ | 25 | 12 | 5 | 0,31 | ” | Средний | ” |
| 07 | Аналитическая лаборатория | 20 | 10 | 5 | 0,48 | ” | ” | ” |
| 08 | Оптическое производство; участок подготовки шихты | 36 | 12 | 5 | 0,49 | Большой | ” | Большая запыленность |
| 09 | Участок варки стекла | 60 | 24 | 8 | 0,5 | Средний | Светлый | Небольшая запыленность |
| 10 | Механизированный участок получения заготовок | 46 | 24 | 8 | 0,5 | ” | ” | То же |
| 11 | Участок шлифовальных станков | 40 | 18 | 6 | 0,4 | Большой | ” | Небольшая запыленность, высокая влажность |
| 12 | Участок полировальных станков | 50 | 24 | 6 | 0,38 | Средний | ” | То же |
| 13 | Механический цех; металлорежущие станки | 90 | 24 | 6 | 0,28 | ” | ” | Небольшая запыленность |
| 14 | Прецизионные металлообрабатывающие станки | 36 | 18 | 5 | 0,3 | ” | ” | То же |
| 15 | То же | 54 | 12 | 5 | 0,35 | Большой | Средний | ” |
| 16 | Станки с ЧПУ | 60 | 24 | 5 | 0,2 | Средний | Светлый | ” |
| 17 | Автоматические линии | 80 | 36 | 5 | 0,34 | Большой | ” | ” |
| 18 | Инструментальный цех | 60 | 18 | 5 | 0,18 | Средний | ” | ” |

Продолжение

| Вариант | Производственное помещение | Габаритные размеры помещения, м | Наименьший размер объекта различе ния | Конт раст объекта различения с фоном | Характеристика фона | Характеристика помещения по условиям среды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | длинаА | ширина В | высота Н |  |  |  |  |
| 19 | Инструментальный цех | 76 | 24 | 6 | 0,23 | Большой | Средний | Небольшая запыленность |
| 20 | Участок сборки | 50 | 18 | 6 | 0,25 | ” | Светлый | ” |
| 21 | То же | 56 | 24 | 5 | 0,28 | ” | Средний | ” |
| 22 | Производство печатных плат, гальванический цех: ванны (травление, мойка, металлопокрытие) | 65 | 18 | 8 | 0,45 | ” | ” | Высокая влажность, небольшая запыленность |
| 23 | Автоматические линии металлопокрытий | 60 | 24 | 8 | 0,48 | Средний | ” | Небольшая запыленность, высокая влажность |
| 24 | Участок контрольно-измерительных приборов | 24 | 12 | 5 | 0,46 | ” | Светлый | Небольшая запыленность |
| 25 | Рабочие места ОТК с визуальным контролем качества изделий | 30 | 12 | 5 | 0,2 | Большой | ” | То же |
| 26 | Участок сварки | 40 | 12 | 7 | 0,4 | Средний | ” | Средняя запыленность |
| 27 | Участок контроля сварных соединений | 66 | 18 | 5 | 0,35 | Большой | Средний | Небольшая запыленность |
| 28 | Участок импульсно-дуговой сварки | 56 | 18 | 8 | 0,4 | Средний | Светлый | Средняя запыленность |
| 29 | Участок автоматизированных установок | 90 | 24 | 8 | 0,45 | Большой | Средний | То же |
| 30 | Лаборатория для металлографических исследований | 36 | 12 | 5 | 0,49 | Средний | ” | Небольшая запыленность |

Содержание отчета

1. Название работы, цель занятия,  решение задания по выбранному варианту.

2. Вывод и ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1. Люксметр. Определение и назначение.

2. Перечислите количественные показатели освещения.

3. Перечислите качественные показатели освещения

4. Требования к производственному освещению

5.  Для чего предназначено освещение безопасности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Тема: Составление акта формы Н-1 о несчастном случае

Цель занятия: получение навыков оформления акта формы Н-1 о несчастном случае на производстве, изучение форм документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве.

Оборудование и материалы: методические рекомендации, тетрадь для выполнения практических занятий, бланки актов Н-1.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Законодательные и нормативные правовые акты, определяющие порядок расследования несчастных случаев на производстве: Статьи 227- 231 Трудового кодекса РФ; Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002г. №73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

Расследованию и учету подлежат все несчастные случаи при:

- получении травмы, в том числе нанесенной другим лицом;

- остром отравлении;

- тепловом ударе;

- ожоге;

- обморожении;

- утоплении;

- поражении электрическим током, молнией, излучением;

- укусах и других телесных повреждениях, нанесенных животными и насекомыми;

- повреждениях вследствие взрывов, аварий, разрушении зданий, сооружений и конструкций, дорожно-транспортных происшествиях, стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельств.

Если в момент несчастного случая совпадают 3 условия:

- Наличие оформленных трудовых отношений;

- Наличие документального подтверждения травмы;

- Место, время, обстоятельства:

- на территории организации или вне ее;

- во время следования к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном организацией или личном транспорте в случае использования его в служебных целях;

- в течение рабочего времени;

- задание работодателя;

- исполнение работниками трудовых обязанностей.

Обязанности работодателя при несчастном случае (ст. 228 Трудового кодекса РФ)

- оказать первую помощь пострадавшему, доставить в медицинскую организацию (направить запрос о степени тяжести травмы и нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного или иного опьянения);

- принять экстренные меры по ликвидации аварийной ситуации;

- сохранить обстановку до момента расследования несчастного случая на рабочем месте, зафиксировать обстановку (фото, видеосъемка, схемы);

- немедленно сообщить в органы и организации, о тяжелом и смертельном несчастном случае - родственникам пострадавшего;

- организовать своевременное расследование несчастного случая и оформление материалов расследования несчастного случая.

Сроки расследования несчастных случаев

(ст. 229.1 Трудового кодекса РФ)

В течение 3-х дней расследуется несчастный случай (в т.ч. групповой), в результате которого пострадавший(ие) получил(и) легкие повреждения здоровья

В течение 15-ти дней расследуется тяжелый, групповой несчастный случай и несчастный случай со смертельным исходом

Если нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, либо о несчастном случае своевременно не сообщили работодателю, то такие случаи расследуются по заявлению пострадавшего (доверенного лица) в течение 1 месяца со дня поступления указанного заявления.

При необходимости срок расследования может быть продлен председателем комиссии, но не более, чем на 15 дней (получение медицинских и иных заключений).

Порядок расследования несчастных случаев

(ст. 229.2 Трудового кодекса РФ)

- Издать приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая.

- Организовать работу комиссии по расследованию несчастного случая (обеспечить транспортом, помещение и средствами связи и т.д.).

- Обеспечить материалами для расследования несчастного случая.

- Оформить акты о несчастном случае (форма 4, форма 2 - Н-1).

- Организовать регистрацию и учет несчастного случая на производстве.

- Провести мероприятия по устранению причин несчастного случая.

Форма Н-1

Один экземпляр направляется

пострадавшему или его доверенному лицу

УТВЕРЖДАЮ

______________________________

(подпись, фамилия, инициалы

работодателя (его представителя))

“__”_______20__г.

Печать

АКТ №___

о несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая _________________________

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество полных часов от начала работы)

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший _________________________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая принадлежность /ОКОНХ (ОКВЭД) основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя – физического лица, регистрационный номер ФСС)

Наименование структурного подразделения ________________

3. Организация, направившая работника ___________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая _____

_________________________________________________________

(фамилии, инициалы, должности и место работы)

5. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество СНИЛС_ (пенсионное страховое свид-во)_________________________________________________

пол (мужской, женский) _________________________________

дата рождения __________________________________________

профессиональный статус _________________________________

профессия (должность) ___________________________________

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай ______________________________________________

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации _______________________

(число полных лет и месяцев)

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж ____________________________________

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/___________________________________

(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

__________________________________________________________

(число, месяц, год)

Стажировка: с «__» _________ 20__г. по «__» __________ 20__г.

__________________________________________________________

(если не проводилась - указать)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай: с «__» ________ 20__г. по «__» ________ 20__г.

__________________________________________________________

(если не проводилось - указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работ, при выполнении которой произошел несчастный случай ______________________________________________________

(число, месяц, год, № протокола)

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай

__________________________________________________________

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю

__________________________________________________________

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

8. Обстоятельства несчастного случая

__________________________________________________________ (краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе расследования)

8.1. Вид происшествия ___________________________________

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья ___________________________________

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ________________________________

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)

8.4. Очевидцы несчастного случая _________________________

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)

9. Причины несчастного случая _______________________

(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

__________________________________________________________

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных, иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9 настоящего акта;

при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах)

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица_____________________________________________

(наименование, адрес)

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки-___________________________________________________

Подписи лиц, проводивших

расследование несчастного случая

____________________________________

____________________________________

____________________________________

(подписи, фамилии, инициалы, дата)

2. Пример выполнения задания

ПРИМЕР

Приложение №1

ООО «Пирсен»

ПРИКАЗ

г. Людиново

10 мая 2003 года № 208

«о несчастном случае»

10 мая 2003 года, у 10 часов 50 минут в коридоре первого этажа с мастером Антиповой Майей Ивановной произошел несчастный случай.

Антипова А.А. вышла в коридор из комнаты мастеров, где поскользнулась и упала. В результате падения и удара о скамейку произошел перелом кости плеча со смещением.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для расследования несчастного случая создать комиссию в следующем составе: председатель комиссии- Петрова И.И., зам. директора,

члены комиссии:

Блохина Н.Ф, старший мастер,

Балюк Н.В., руководитель службы ОТ,

Киселева Е.Е., уполномоченный по ОТ.

Директор :         П.Ф. Иванов

Приложение №2

ООО «Пирсен»

ПРИКАЗ

г. Людиново

15 мая 2003 года № 208

«об итогах расследования

несчастного случая»

10 мая 2003 года , у 10 часов 50 минут в коридоре первого этажа с мастером Антиповой Майей Ивановной произошел несчастный случай.

Антипова М.И. вышла в коридор из комнаты мастеров, где поскользнулась и упала. В результате падения и удара о скамейку произошел перелом кости плеча со смещением.

ПРИКАЗЫВАЮ:

- провести внеплановый инструктаж с мастером Антиповой М.И. в срок до 20.05.03г.

- Контроль за исполнением возложить на руководителя службы ОТ Балюк Н.В.

Директор П.Ф. Иванов

### Приложение №3

### ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ

### АКТ ФОРМЫ Н-1 О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

один экземпляр направляется

# пострадавшему или его

доверенному лицу

## УТВЕРЖДАЮ

П.Ф. Иванов.__________

(подпись, фамилия, инициалы

работодателя (его представителя))

П.Ф. Иванов.__________

«_12_»_мая 2003г.

печать

### АКТ№__3____

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

- Дата и время несчастного случая 10 мая 2003 года_____

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,

10 часов 50 минут________2 часа______________________

количество полных часов от начала работы)

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший ООО «Звездное время», Самарская______ область, г Тольятти,_ ул.Воскресенская, 1___________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая

ОКОНХ 92200_________________________________________

принадлежность (ОКОНХ основного вида деятельности);фамилия, инициалы работодателя- физического лица)

Наименование структурного подразделения __-_________________

Организация, направившая работника __-______________________

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)

- Лица, проводившие расследование несчастного случая:

Председатель :Петров И.И. зам. директора ПЛ-47;________

(фамилия, инициалы, должность и место работы)

Члены комиссии: Блохина Н.Ф., старший мастер ;Балюк Н.В., руководитель службы ОТ; Киселева Е.Е., уполномоченный по ОТ

5. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество: Антипова Майя Ивановна

пол (мужской, женский) женский

дата рождения 07.09.48г

профессиональный статус специалист

профессия (должность) мастер

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай_____38 лет_

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации 15 лет 3 месяца

(число полных лет и месяцев)

6.Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж 14.04.87г._________________

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый целевой) по профессии или виду работы, при которой произошел несчастный случай (нужное подчеркнуть)14.01.03г_______ (число, месяц, год)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастныйслучай: с «14» января 2002г.по_____________________________________ (если не проводилось- указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай 14.01.03г____________________________________(число, месяц, год, № протокола)

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай несчастный случай произошел в холле первого этажа административно- бытового в холле вдоль оконных проемов установлены скамейки для отдыха и в одном метре от них бетонные вазоны (малые архитектурные формы для цветов) пол холла ровный, без выбоин , покрытие тротуарнаяплитка__________________________________-факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю отсутствует_____________________________ (наименование, тип, марка, год выпуска, организация- изготовитель)

8. Обстоятельства несчастного случая 10 мая 2003 года, в 10 часов 50 минут мастер Антипова М.И. вышла в холл из кабинета мастеров, проходя по холлу, запнулась о вазон, упала и ударилась рукой о стоящую скамейку, получила травму руки. Медицинская помощь была оказана вызванной скорой медицинской помощью__________(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий и действия пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,установленные в ходе расследования)

8.1. Вид происшествия падение________________________ 8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья закрытый перелом левой плечевой кости со смещением обломков______________________________________

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения__нет____________________________________________ соответствии с заключениемпо результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)

8.4. Очевидцы несчастного случая__ нет_______________ (фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)

9. Причины несчастного случая_ прочие: личная неосторожность пострадавшей________________________ (указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со ссылками на нарушение требования на нарушенные требования законных или иных нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: нет (фамилия, инициалы, должность (профессия) с указанием требований законодательных, иных нормативных актов, предусматривающих их ответственных за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанные в п.9настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать степень его вины в процентах) Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица(наименование и адрес)

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случаю, сроки инструктаж по правилам внутреннего распорядка лицея до____ 20.05.2003г.________________________________________________

Подписи лиц, проводивших

Расследования несчастного случая /Петров И.И., 12.05.03г

Блохина Н.Ф, 12.05.03г

Балюк Н.В., 12.05.03г (фамилия, инициалы, дата)

Ход работы

- Изучить нормативные документы по расследования несчастного случая на производстве (формы 1-8).

- Заполнить акт формы Н-1 (форма 8) согласно приложений №№1-3, в соответствии с исходными данные по вариантами и примерами заполнения акта формы Н-1 (приложение №3).

- Оформить отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

Варианты заданий

Вариант 1

3 апреля 2015 г. в 9 часов 10 минут в сварочной мастерской во время урока производственного обучения обучающийся группы 111 Смирновым Иваном Петровичем (поим.№428) после выполнения своего задания по просьбе Зиновьева Юрия Михайловича зашел в его сварочную кабину, чтобы помочь ему с заданием. Перед началом работы Иван не расправил шланг, по окончании работы шланг выпрямился, и Смирнов И.П. получил ожог глазного яблока (левый глаз).

Дата рождения- 12.12.1990г.

Дата поступления в профессиональный лицей – 1.09.2005г.

Юридический адрес Самарская область, село Шилан, ул. Ленина, 2

Вариант 2

20 ноября 2015 года в 700 в гостинице «Петушки», г. Петровск, произошел несчастный случай с инженером Пугачевой Ксенией Васильевной (находилась в командировке).

К.В. Пугачева шла по коридору гостиницы, запнулась о палас и упала. Т.к. медработника в гостинице в это время не было, в травмпункт обратилась по возращению в г. Тольятти, где был поставлен диагноз- разрыв связок правой ноги.

Дата рождения – 1.05.1980г.

Дата поступления на работу в ОАО «Пламя»- 30.07.2003г.

Юридический адрес Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, 53

Вариант 3

11 апреля 2015  года в 10 часов, распиливая пиломатериалы в столярном цехе ООО «Вымпел» на циркулярной пиле рабочий мастерских Евгений Николаевич Орлов получил травму большого пальца правой руки (травматический отрыв ногтевой фаланги большого пальца правой руки).

Дата рождения- 6.07.1978г.

Дата поступления на работу в ООО «Вымпел»- 15.04.1999г.

Юридический адрес Самарская область, г. Сызрань, ул. Ленина, 33

Вариант 4

17 ноября 2015 года в 10 часов в столярном цехе лицея, при работе на фуговальном станке слесарь по обслуживанию зданий и сооружений Игорь Алексеевич Царьков, получил травму- перлом III пальца левой руки с деформацией кожи.

Дата рождения- 2.0.2.1970г.

Дата поступления на работу в ООО «АБВ»- 19.02.2004г.

Юридический адрес Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Мира, 12

Вариант 5

5 декабря 2015 года в 11 часов  на трансформаторной подстанции  электромонтер Сергеев Виталий Александрович получил травму ноги , перелом голеностопного сустава,  при падении со смотровой площадки.

Дата рождения - 15.07.1998 года

Дата поступления на работу в  ЗАО  "Ремпутьмаш" - 23.04.20011 г.

Юридический адрес: Калужская область, г. Людиново, проспект Машиностроителей, строение 1.

Содержание отчёта

- Приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая.

- Заполненный акта формы Н-1.

- Приказ об итогах по расследования несчастного случая.

Контрольные вопросы

- Законодательные и нормативные правовые акты, определяющие порядок расследования несчастных случаев на производстве

- Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев Сроки расследования несчастных случаев.

- Порядок расследования несчастных случаев.

- Порядок оформления материалов несчастного случая. Что означает номер акта формы Н-1. Сроки хранения документов о расследовании несчастного случая

Практическое занятие № 3

Тема: Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электрического тока

Цель занятия: освоить основные приемы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от электрического тока.

Оборудование и материалы:  методические рекомендации, тетрадь для выполнения практических занятий, наглядные пособия по оказанию первой помощи при поражении электрическим током.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

При попадании человека под действие низковольтного напряжения (до 1000 В), необходимо немедленно:

- отключить электроустановку с помощью выключателя, рубильника, путем вывинчивания пробок;

- разомкнуть штепсельное соединения;

- вывернуть пробки;

- удалить предохранители и т.п.

Если быстро отключить электроустановку невозможно, спасатель, прежде чем прикоснуться к пострадавшему, обязан защититься от поражения электрическим током, используя следующие меры:

- Встать на сухие доски, бревна, свернутую сухую одежду, резиновый коврик или надеть диэлектрические галоши (боты).

- Надеть диэлектрические перчатки и или обмотать руку сухой тканью, шарфом, защитить кепкой или краем рукава.

- Не дотрагиваясь до металлических предметов и до тела пострадавшего. Можно касаться только его одежды.

Если быстро отключить ток нельзя, то нужно прервать его. Для этого следует:

- либо оттянуть пострадавшего от токоведущей части, любым сухим предметом не проводящим ток: палкой, доской, канатом;

- либо оттянуть пострадавшего за воротник или полу одежды;

- либо перекусить, перерубить (каждую фазу отдельно!) инструментом с изолированными ручками.

После освобождения от проводника пострадавшему оказывают помощь:

При клинической смерти - первая реанимационная помощь в полном объеме.

Если после освобождения пострадавшего от действия электрического тока установлено, что он не дышит, следует немедленно приступить к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца. При отсутствии специальных аппаратов наиболее эффективным является искусственное дыхание методом «изо рта в рот» или «изо рта в нос».

Пострадавшего следует положить на спину, встать с левой стороны, подвести под его затылок левую руку, а правой, надавливая на лоб, откинуть голову назад. Открывшийся рот пострадавшего следует освободить от слизи, например носовым платком. Для сохранения достигнутого положения под лопатки пострадавшего подкладывают валик из свернутой одежды. Сделав два-три глубоких вдоха, оказывающий помощь вдувает воздух из своего рта в рот или нос пострадавшего. При вдувании через рот надо закрыть нос пострадавшему, а при вдувании через нос — закрыть рот. Частота вдувания — 10... 12 раз в минуту. Более гигиенично вдувание в рот через специальный резиновый сосок;

При отсутствии клинической смерти - первая медицинская помощь по показаниям.

При сохранении дыхания и пульса пострадавшего следует осторожно унести с места поражения, уложить в постель, расстегнуть одежду, снять пояс и предоставить ему строгий покой, так как при таком состоянии у пострадавшего может наступить резкое ухудшение здоровья. Основной принцип помощи — соблюдение полного покоя, поэтому нельзя позволять пострадавшему подниматься, а тем более продолжать работу. В любых случаях надо немедленно вызвать врача; обеспечение полного покоя, вызов скорой медицинской помощи; госпитализация.

При ожогах осторожно разрезают обугленную одежду ножницами, обработанными в спирте. На ожоговую рану накладывают стерильную повязку из тщательно проглаженной утюгом салфетки, куска простыни, наволочки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ касаться ожоговой раны пальцами каким-либо предметом, удалять обугленные участки кожи, вскрывать пузыри!

При глубокими обширных ожогах, обугливании ткан переломом костей пострадавшего срочно эвакуировать в лечебное учреждение. Необходимо соблюдать правила транспортной иммобилизации, обеспечить щадя режим доставки и постоянный контроль.

При попадании человека под действие высоковольтного напряжения (выше 1000В, а также атмосферного электричества), электротравмы сопровождаются тяжелыми ожогами не только кожи, но и глубоко расположенных тканей: мышц, костей, внутренних органов, вплоть до обугливания. Нередки глубокие кровоизлияния, переломы костей. Внешне эти проявления не заметны, однако в последствии состояние пострадавшего может резко ухудшиться, необходимо немедленно освободить пострадавшего от токоведущего элемента:

Спасатель должен надеть диэлектрические боты, работать в диэлектрических перчатках.

Действовать необходимо изолирующей штангой или изолирующими клещами, рассчитанными на соответствующее напряжение. Остальные меры предосторожности те же, что и при низковольтной травме

Если токоведущий элемент лежит на земле, возникает опасность напряжения шага. Двигаясь в зона растекания тока, используйте

диэлектрические галоши и коврики, сухие доски. При отсутствии защитных средств выходить из зоны растекания тока следует короткими шагами, передвигая ноги без отрыва их от земли и одной ступни от другой.

После освобождения от проводника пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь:

- при клинической смерти - первая реанимационная помощь в полном объеме.

- при отсутствии клинической смерти - первая медицинская помощь по показаниям.

- обеспечение полного покоя, вызов скорой медицинской помощи;

- госпитализация.

Ход  работы

1. Изучить основные приемы оказания первой помощи при поражении человека электрическим током

2. Оформить  краткий письменный отчет о первой помощи при поражении электрическим током.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Содержание  отчета

1. Название, цель занятия , краткие теоретические сведения о первой помощи при поражении электрическим током.

2. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что следует сделать при попадании человека под воздействие электрического тока?

- Порядок действий при освобождении человека от действия электрического тока

- Порядок оказания первой медицинской помощи при клинической смерти.

Конец формы

Практическое занятие №4

Тема:  Расчет защитного заземления.

Цель занятия: научиться рассчитывать защитное заземление.

Оборудование и материалы: методические рекомендации, тетрадь, ручка, калькулятор.

Методические рекомендации

1. Краткие теоретические сведения

Защитное заземляющее устройство, предназначенное для защиты людей от поражения электрическим током при переходе напряжения на металлические части электрооборудования, представляет собой специально выполненное соединение конструктивных металлических частей электрооборудования (вычислительная техника, приборостроительные комплексы, испытательные стенды, станки, аппараты, светильники, щиты управления, шкафы и пр.), нормально не находящихся под напряжением, с заземлителями, расположенными непосредственно в земле.

В качестве искусственных заземлителей используют стальные трубы длиной 1,5...4 м, диаметром 25...50 мм, которые забивают в землю, а также металлические стержни и полосы.

Для достижения требуемого сопротивления заземлителя, как правило, используют несколько труб (стержней), забитых в землю и соединенных там металлической (стальной) полосой.

Контурным защитным заземлением называется система, состоящая из труб, забиваемых вокруг здания цеха, в котором расположены электроустановки.

Заземление электроустановок необходимо выполнять:

при напряжении выше 380 В переменного и 440 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности, т. е. во всех случаях;

при номинальном напряжении выше 42 В переменного и 110 В постоянного тока в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках;

при любых напряжениях переменного и постоянного тока во взрывоопасных помещениях.

Ниже приведены классификация и характеристика помещений.

Помещения без повышенной опасности:

помещения, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность или особую опасность (см. ниже).

Помещения с повышенной опасностью:

помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий:

сырость (относительная влажность воздуха длительно превышает 75 %);

токопроводящая пыль; токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.);

высокая температура (температура в помещении постоянно или периодически превышает 35 °С);

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.д.);

высокая температура (температура в помещении постоянно или периодически превышает 35 °С);

возможность одновременного прикосновения человека к соединенным с землей металлоконструкциям зданий с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования с другой.

Помещения особо опасные:

помещения, характеризуемые наличием одного из следующих условий:

особая опасность – относительная влажность близка к 100 % (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

химически активная или органическая среда (в помещении содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образуются отложения или плесень);

наличие одновременно двух и более условий для помещений повышенной опасности.

На электрических установках напряжением до 1000 В одиночные заземлители соединяют стальной полосой толщиной не менее 4 мм и сечением не менее 48 мм2. Для уменьшения экранирования рекомендуется одиночные заземлители располагать на расстоянии не менее 2,5...3 м один от другого.

2. Пример выполнения задания

## Расчет контурного защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В

Исходные данные:

| Длина цеха, м | Ширина цеха, м | Удельное сопротивление, Ом·см |
| --- | --- | --- |
| 60 | 18 | 12000 |

1.Сопротивление растеканию тока через одиночный заземлитель диаметром 25…30 мм

,

где ρ – удельное сопротивление грунта,

– длина трубы, 1,5…4 м, = 150 см.

.

2.Определяем примерное число заземлителей без учета коэффициента экранирования

;

где r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, r = 4 Ом;

.

3.Определяем коэффициент экранирования заземлителей. Так как для уменьшения экранирования рекомендуется одиночные заземлители располагать на расстоянии не менее 2,5…3 м один от другого, то примем расстояние между заземлителями равным – 4,5 м. В нашем случае длина одной трубы – 1,5 м, следовательно, отношение расстояния между заземлителями к длине трубы равно – 3. Определим коэффициент экранирования заземлителей:

– отношение расстояния к длине – 3;

– число труб – 20;

– , принимаем .

4.Число вертикальных заземлителей с учетом экранирования

;

.

Длина соединительной полосы

,

где а – расстояние между заземлителями, а = 4,5 м;

.

Периметр цеха р = (а + в)·2 = (60 + 18)·2 = 156 м.

Так как расчетная длина соединительной полосы получилась меньше периметра цеха, то длину соединительной полосы необходимо принять равной периметру цеха плюс 12…16 м,

.

Далее уточняем значение. Для этого пересчитаем отношение расстояния между заземлителями к длине трубы

В нашем случае 6,2>3, следовательно, .

Отсюда число вертикальных заземлителей с учетом экранирования будет равно: .

5.Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную полосу

6.Результирующее сопротивление растеканию

,

где - коэффициент экранирования соединительной полосы, = 1.

Допустимое сопротивление заземляющего устройства на электрических установках напряжением до 1000 В равно не более 4 Ом. Полученное результирующее сопротивление растеканию тока заземляющего устройства составляет 1,1 Ом, что значительно меньше допустимого значения, значит заземлители установлены правильно. На плане цеха размещены вертикальные заземлители и соединительная полоса.

7.Сопротивление растеканию тока. Ом, через одиночный заземлитель из труб диаметром 25... 50 мм

Rтр = 0,9(ρ/lтр),

где ρ – удельное сопротивление грунта, которое выбирают в зависимости от его типа, Ом · см (для песка оно равно 40000...70000, для супеси – 15000...40000, для суглинка – 4000...15000, для глины – 800...7000, для чернозема – 900...5300); lтр — длина трубы, м.

Затем определяют ориентировочное число вертикальных заземлителей без учета коэффициента экранирования

n = Rтр/r

где r – допустимое сопротивление заземляющего устройства, Ом.

В соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) на электрических установках напряжением до 1000 В допустимое сопротивление заземляющего устройства равно не более 4 Ом.

Разместив вертикальные заземлители на плане и определив расстояние между ними, определяют коэффициент экранирования заземлителей (табл. 1).

1. Коэффициенты экранирования заземлителей ηтр

| Число труб (уголков) | Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине | ηтр | Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине | ηтр | Отношение расстояния между трубами (уголками) к их длине | ηтр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1 | 0,66...0,72 | 2 | 0,76...0,80 | 3 | 0,84...0,86 |
| 6 | 1 | 0,58...0,65 | 2 | 0,71...0,75 | 3 | 0,78...0,82 |
| 10 | 1 | 0,52...0,58 | 2 | 0,66...0,71 | 3 | 0,74...0,78 |
| 20 | 1 | 0,44...0,50 | 2 | 0,61...0,66 | 3 | 0,68...0,73 |
| 40 | 1 | 0,38...0,44 | 2 | 0,55...0,61 | 3 | 0,64...0,69 |
| 60 | 1 | 0,36...0,42 | 2 | 0,52...0,58 | 3 | 0,62...0,67 |

Число вертикальных заземлителей с учетом коэффициента экранирования

n1 = n/ηтр

Длина соединительной полосы, м,

lп = n1a

где а – расстояние между заземлителями, м.

Если расчетная длина соединительной полосы получилась меньше периметра цеха (задается по варианту), то длину соединительной полосы необходимо принять равной периметру цеха плюс 12...16 м. После этого следует уточнить значение ηтр. Если а/lтр > 3, принимают ηтр = 1.

Сопротивление растеканию электрического тока через соединительную полосу, Ом,

Rп=2,1(ρ/lп).

Результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства, Ом,

где ηп – коэффициент экранирования соединительной полосы (табл. 2).

2. Коэффициенты экранирования соединительной полосы n.

| Отношение расстояния между заземлителями к их длине | Число труб |
| --- | --- |
|  | 4 | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| 1 | 0,45 | 0,36 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | 0,21 |
| 2 | 0,55 | 0,43 | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,28 |
| 3 | 0,70 | 0,60 | 0,56 | 0,45 | 0,41 | 0,37 |

Полученное результирующее сопротивление растеканию тока всего заземляющего устройства сравнивают с допустимым.

На плане цеха размещают вертикальные заземлители и соединительную полосу.

Ход работы

1. Ознакомиться с теоретической частью.

2. Выбрать соответствующий вариант и рассчитать защитное заземление в цехах с электроустановками до 1000 В.

3. Оформить отчет.

4. Сделать вывод и ответить на контрольные вопросы.

Задание: Рассчитать  контурное  защитное  заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000 В.

Таблица 1.Варианты заданий на расчет контурного защитного заземления.

| Вариант | Габаритныеpaзмерыцеха, м | Удельное сопротивление грунта, Ом · см |
| --- | --- | --- |
|  | длина | ширина |  |
| 01 | 60 | 18 | 12000 |
| 02 | 72 | 24 | 10000 |
| 03 | 66 | 24 | 13000 |
| 04 | 72 | 18 | 15000 |
| 05 | 90 | 24 | 18000 |
| 06 | 72 | 24 | 21000 |
| 07 | 72 | 18 | 24000 |
| 08 | 90 | 24 | 27000 |
| 09 | 72 | 24 | 30000 |
| 10 | 66 | 18 | 33000 |

Содержание отчета

1. Название работы, цель, оборудование, задание.

2. Решение задачи по выбранному варианту.

3. Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

1.  Заземление. Виды заземлений.

2. С какой целью устанавливают заземление?

3. Как производится  расчет заземления для установок до 1000 В?

4. Какие материалы используют для изготовления заземляющих устройств?

5. На основании какого нормативного документа производят расчет заземляющих устройств.

Используемая литература:

1.    Безопасность жизнедеятельности / С.В, Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. Ред. С.В. Белова. – М.: Высшая школа, НМЦ СПО, 2000. – 343 с.

2.    Королькова В.И.  Электробезопасность на промышленных предприятиях. – М.: Машиностроение, 1971.

3.   Глебова Е.В  Производственная санитария и гигиена труда. – М.:Высшая школа, 2005 год.