Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное

образовательное учреждение Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

Комплект
контрольно – оценочных средств

учебной дисциплины

ОП.05 Материаловедение

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

(базовой подготовки)

Людиново, 2019

Комплект контрольно-оценочных средств профессиональной дисциплины разработан на основе рабочей программы по дисциплине ОП.05 Материаловедение , утвержденной заместителем по УПР.

Утверждаю:

Заведующий

по учебной работе ________________ О.Е. Селиверстова

«30_» ___08___2019 г.

Рассмотрено и одобрено цикловой комиссией

профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол № _1_ от _30._08. 2019 г.

Председатель ЦК _____________Н.И. Хрычикова

Преподаватель _______________Е.Г. Петухова

1.Общие положения

Контрольно – оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (студентов), освоивших программу учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме  экзамена.

КОС разработан на основании положений:

программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности

13.02.08  Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

(базовой подготовки);

рабочей программы учебной дисциплины  ОП.05 Материаловедение

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке:

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Обучающийся должен уметь: определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления; определять твердость материалов; определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. Обучающийся должен знать: виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; виды прокладочных и уплотнительных материалов; закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии; классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; методы измерения параметров и определения свойств материалов; основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; основные свойства полимеров и их использование; особенности строения металлов и сплавов; свойства смазочных и абразивных материалов; способы получения композиционных материалов; сущность получения композиционных материалов; сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |
| --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1. определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных и контрольных работ, | экзамен |
| У2.определять твердость материалов; | оценка выполнения лабораторной работы | экзамен |
| У3.определять режимы отжига, закалки и отпуска стали | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных и контрольных работ | экзамен |
| У4.подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации | оценка выполнения практических занятий, тестирование | экзамен |
| У5. подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | оценка выполнения практических занятий, тестирование | экзамен |
| З1. виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов | оценка выполнения практических занятий, тестирование | экзамен |
| З2 виды прокладочных и уплотнительных материалов; | выполнение практических занятий, тестирование | экзамен |
| З3. закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных работ, практических занятий | экзамен |
| З4. классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве; | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных работ | экзамен |
| З5. методы измерения параметров и определения свойств материалов | устный опрос, оценка выполнения практических занятий, контрольных работ, тестирование | экзамен |
| З6. основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных работ | экзамен |
| З7. основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных работ | экзамен |
| З8. основные свойства полимеров и их использование | оценка выполнения практического занятия, контрольных работ | экзамен |
| З9. особенности строения металлов и сплавов; | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных и контрольных работ | экзамен |
| З10. свойства смазочных и абразивных материалов | устный опрос, тестирование, оценка выполнения лабораторных, контрольных работ и практических занятий | экзамен |
| З11. способы получения композиционных материалов | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных работ | экзамен |
| З12. сущность получения композиционных материалов; | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных работ | экзамен |
| З13. сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. | устный опрос, тестирование, оценка выполнения самостоятельных и контрольных работ | экзамен |

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |
| --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | З7 | З8 | З9 | З10 | З11 | З12 | З13 |
| Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства металлов | У Л С К | У Л | У С П | У П | У С | У П | У П С | У П С | У П К | У Л С | У С | У П К | - | У Л П К | У | У К С | У | У С |
| Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы | У Л С К | У Л | У С П | У П | У С | У П | У П С | У П С | У П К | У Л С | У С | У П К | - | У Л П К | У | У К С | У | У С |
| Тема 1.3. Основные сведения о термической обработке | У Л С | У Л | У С П | У П | У С | У П | У П С | У П С | У П | У Л С | У С | У П | - | У Л П | У | У С | У | У С |
| Раздел 2. Цветные металлы и сплавы. Коррозия металлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о цветных металлах и сплавах | У Л С К | У Л | У С П | У П | У С | У П | У П С | У П С | У П К | У Л С | У С | У П К | - | У Л П К | У | У К С | У | У С |
| Тема 2.2. Коррозия металлов. Способы защиты | У Л С К | У Л | У С П | У П | У С | У П | У П С | У П С | У П К | У Л С | У С | У П К | - | У Л П К | У | У К С | У | У С |
| Раздел 3. Неметаллические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные сведения о неметаллах | У Л С К | У Л | У С П | У П | У С | У П | У П С | У П С | У П К | У Л С | У С | У П К | У К С | У Л П К | У | У К С | У | У С |

У- устный опрос; П. - практическое занятие;

Л  - лабораторная работа; К - контрольная работа.

С - самостоятельная работа

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |
| --- | --- |
|  | У1 | У2 | У3 | У4 | У5 | З1 | З2 | З3 | З4 | З5 | З6 | З7 | З8 | З9 | З10 | З11 | З12 | З13 |
| Раздел 1. Сведения о металлах и сплавах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Строение и свойства металлов | В4;В6-9 | В5 | - | В17,18;26-28 | В50-53 | В10;14;52 | ---- | В1,3,6;В22; | В17,18;27 | В5;В59 | В1-3 | В4 | ----- | В2 | В54 | В31;В61 | В31;В61 | В49-53; |
| Тема 1.2. Железоуглеродистые сплавы | В4;В6-9 | В5 | - | -В28 | В50-53 | В10;14;52 | ---- | В1,3,6;В22; | В17,18;27 | В5;В59 | В1-3 | В17;18В31-37;48 | ----- | В2 | В54 | В31;В61 | В31;В61 | В49-53; |
| Тема 1.3. Основные сведения о термической обработке | В10-16;В63 | --- | В11-13;В41 | - |  | В10;14;52 | ---- | В3;В51 | --- |  | В1-3 | В17;18В31-37;48 | ----- | ----- |  |  |  |  |
| Раздел 2. Цветные металлы и сплавы. Коррозия металлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Основные сведения о цветных металлах и сплавах | В19-21 | - | - | В19-21 | В19-21 | В10;14;52 | ----- | В1,3,6;В51 | В19-21 | В5;В59 | В1-3 | В19-21 | ----- | В2 | В54 | В31;В61 | В31;В61 | В49-53; |
| Тема 2.2. Коррозия металлов. Способы защиты | В 22 | - | В11-13 | -- | --- | В10;14;52 | ----- | В22 | В22 | ----- | В1-3 | --- | ----- | ----- | В54 | В31;В61 | В31;В61 |  |
| Раздел 3. Неметаллические материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные сведения о неметаллах | В27;В30;33 | -- | -- | В34;45;47 | --- | В10;14;52 | В54 | --- | --- | ----- | --- | ---- | В 25;39 | ----- | В54 | ----- | В31;В61 | В49-53; |

6.  СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОГО ЗАДАНИЯ.

6.1. Экзаменационные вопросы по учебной  дисциплине

Материаловедение.

- Фазовые состояния сплавов .

- Атомно-кристаллическая структура металлов.

- Кристаллизация металлов.

- Механические свойства металлов. Пластическая деформация.

- Методы измерения твердости металлов

- Структура сплавов системы железо-цементит.

- Характеристика доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.

- Характеристика эвтектоидных сталей

- Характеристика доэвтектического и эвтектического чугунов.

- Сущность и значение термообработки. Виды термообработки металлов.

- Охарактеризуйте отжиг стали. Дефекты отжига.

- Охарактеризуйте закалку стали. Способы закалки сталей.

- Отпуск стали и его назначение.

- Химико-термическая обработка стали. Виды и назначение.

- Охарактеризуйте процессы цементации и азотирования.

- Охарактеризуйте процессы цианирования, нитроцементации, борирования.

- Классификация сталей.

- Классификация чугунов.

- Медь и медные сплавы. Характеристика и назначение.

- Производство меди.

- Алюминий и алюминиевые сплавы. Характеристика и назначение.

- Коррозия металлов и способы защиты

- Классификация конструкционных сталей. Общая характеристика и назначение.

- Пластмассы. Классификация и назначение

- Общая характеристика полимерных материалов

- Стали и сплавы с особыми магнитными, электрическими  и  упругими свойствами. Общая характеристика и назначение.

- Виды неметаллических материалов. Их характеристика и назначение.

- Материалы для режущего , измерительного  и штампового инструмента. Требования, предъявляемые к материалам.

- Стали и сплавы специального назначения.

- Резины. Виды и применение.

- Твердые  сплавы (металлокерамика)

- Классификация инструментальных сталей. Общие сведения.

- Материалы для защитных покровов кабельных изделий.

- Изоляционные материалы на основе ПВХ

- Конструкционные строительные стали.

- Жаростойкие  и жаропрочные стали.

- Способы получения стали.

- Исходные материалы для получения чугуна.

- Виды полимерных материалов , используемых в производстве кабельных изделий

- Характеристика и назначение ковкого чугуна

- Термическая обработка чугунов.

- Характеристика и назначение легированных чугунов.

- Характеристика и назначение высокопрочного чугуна.

- Свойства и структура серых чугунов.

- Фторопласты. Характеристика и назначение.

- Виды нержавеющих сталей. Характеристика, химический состав и назначение.

- Характеристика пластмасс и их назначение.

- Производство чугуна.

- Литье. Общая характеристика технологического процесса.

- Производство металлических порошков.

- Диаграмма "железо-цементит". Характеристика и назначение.

- Обработка металлов давлением.

- Сварка металлов.

- Смазочные  и уплотнительные материалы в машиностроении. Свойства. Назначение.

- Резина и резинотехнические изделия.

- Изоляционные материалы на основе полиэтилена

- Дефекты кристаллической решетки.

- Типы кристаллических  решеток.

- Методы исследования строения металлов

- Понятие аллотропии и анизотропии.

- Композиционные материалы. Общие сведения.

- Абразивные материалы. Назначение и виды.

- Закалочные среды. Дефекты закалки

- Антифрикционные сплавы на основе металлов. Назначение и виды.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ/ЗАДАЧИ

- Дать характеристику сплавов по диаграмме состояния железо-цементит.(10 в.)

- Расшифровать  марку  сплава и  указать назначение и область применения:

- 1. ЦАМ-10-5;          2. 12Х18Н9;     3. 12ХМ;	        4. 35ХГСА;	5. ШХ 15-ШД;  6. АЛ12;  7. Л80

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. Ст0;   2. 05 кп;   3. 15Х;   4. У7;   5. 40Х9С2;   6. ЛА77-2; 7. БрОФ6,5-0,15

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. ВСт2кп;  2. 08;  3. 20Х;  4. У7А;  5. 40Х10С2М;  6. ЛН65-5;  7. БрОЦ4-3

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. Р12; 2. 09Г2С;  3. 40Г2;  4. ЛКС80-3-3;  5. 45Л;  6. АЛ2;  7. 7ХГ2ВМ

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. ВСт3сп;  2. 25;   3. 50Г;   4. 9ХВГ;   5. 25Х13Н2;   6. Л60;  7. АЛ5

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. ВСт4кп; 2. 15пс;  3. 35Г;  4. У12А;  5. 08Х17Т;  6. Л85;  7. Д18

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:     1. 45;    2. 16ГС;   3. 40ХН2МА;    4. ЛО70-1;    5. 30Л;   6. БрОЦСН3-7-5-1;    7. Х12М

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:  1. ВСт3Гпс;   2. 15;    3. 50Х;    4. У10А;    5. 10Х14АГ15;  6. Л96;    7. АМr3

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. 15А; 2. 14Г2АФ;  3. 20ХГР;  4. Л80;  5. 30ГСЛ;  6. Д16;  7. 4ХМФС

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:     1 . ВСт3пс;      2. 10кп;    3. 40Х;     4. У9А;    5. 30Х13;   6. ЛАЖМц-66-6-3-2;  7. БрАМц9-2

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:    1. 08;  2. 45;   3. 50Г2;    4. Л90;    5. 55Л;  6. Д1;  7. 5ХНМ

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. 20К;  2. 14ХГС;  3. 40ХФА;  4. Л63;  5. 40Х11;  6. АЛ4;  7. У9

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:   1. 40;    2. 12Г2;    3. 38Х2Н2МА;    4. ЛМц58-2;   5. 25Л;  6. БрОЦС5-5-5;  7. Х12Ф1

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:   1. 55;  2. 17Г1С;    3. 35Г2;    4. ЛАЖМц66-6-3-2;  5. 40Л;  6. БрАМц9-2;  7. 7Х3

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения: 1. 18К;  2. 18Г2АФпс;  3. 15ХФ;  4. Л68;  5. 45ФЛ;  6. АК8; 7. У8А

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:   1. 50;   2. 17ГС;    3. 10Г2;    4. ЛК80-3;  5. 35Л;  6. БрА5;  7. Х12ВМ

- Расшифруйте   марку   сплава  и   укажите назначение  и  область   применения: 1. ВСт2сп;  2. 08пс;  3. 35Х;  4 .У8А; 5. 12Х13.  6. ЛО70-1;  7. БрОЦСН3-7-5-1

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:   1. ВСт6сп;    2. 20пс;  3. 45Г;  4. ХВГ;  5. 15Х28;  6. Л63;  7. АЛ-4

- Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:    1. ВСт5пс;     2. 20;     3. 30Г;     4. ХВГ4;     5. 08Х18Т1;   6. Л70;  7. АК8

21. Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:  1. 22К;  2. 15Г2АФД;  3. Р12;  4. Л60;  5. 20ХГСФЛ;  6. АЛ5;  7. У12

22. Расшифруйте марку сплава и укажите назначение и область применения:

1.Ст 2 кп;  2. 9Х2; 3. Р9;   4. Ст45;   5. У8А;  6. ВЧ70; 7. ЛС74-3

6.2.  Время на подготовку и выполнение:

подготовка  -  5 мин.

выполнение  -  0 часов   15 мин.

оформление и сдача  -  5 мин.

всего   -  25 мин.

6.3.  Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результатов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| З1. виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов | знают виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов | усвоен |
| З2. виды прокладочных и уплотнительных материалов | знают виды прокладочных и уплотнительных материалов | усвоен |
| З3. закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии | знают закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии | усвоен |
| З4. классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве | знают классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве | усвоен |
| З5. методы измерения параметров и определения свойств материалов | знают методы измерения параметров и определения свойств материалов | усвоен |
| З6. основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов | знают основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов | усвоен |
| З7. основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства | знают основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства | усвоен |
| З8. основные свойства полимеров и их использование | знают основные свойства полимеров и их использование | усвоен |
| З9. особенности строения металлов и сплавов | знают особенности строения металлов и сплавов | усвоен |
| З10. свойства смазочных и абразивных материалов | знают свойства смазочных и абразивных материалов | усвоен |
| З11. способы получения композиционных материалов | знают способы получения композиционных материалов | усвоен |
| З12. сущность получения композиционных материалов | знают сущность получения композиционных материалов | усвоен |
| З13. сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. | знают сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием. | усвоен |
| У1. определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления | умеют определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления | освоен |
| У2.определять твердость материалов | умеют определять твердость материалов | освоен |
| У3. определять режимы отжига, закалки и отпуска стали | умеют определять режимы отжига, закалки и отпуска стали | освоен |
| У4. подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации | умеют подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации | освоен |
| У5. подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | умеют подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей. | освоен |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка - 1 балл.

За неправильный ответ на вопрос или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка - 0 баллов

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90÷100 | 5 | Отлично |
| 80÷89 | 4 | Хорошо |
| 70÷79 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | Неудовлетворительно |

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации.

Основные источники:

1. Заплатин В.Н. Основы материаловедения (металлообработка). Учебник для обр. учреждений СПО - М., изд. "Академия", 2017 г

Дополнительная литература

1. Черепахин А.А.; Колтунов И.И.  Материаловедение. Учебник для СПО.М.: Изд.

КноРус -2017

2. Соколова Е.Н. Материаловедение. Рабочая тетрадь, для НПО –М.: ИЦ «Академия», 2007г.

Интернет ресурсы

- www.materialscience.ru