Министерство образования и науки Калужской области

Государственное автономное  профессиональное

образовательное учреждение Калужской области

«Людиновский индустриальный техникум»

Комплект
контрольно – оценочных средств

учебной дисциплины

ОП. 11 Грузоподъемные машины

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности

13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника

2019

Комплект контрольно-оценочных средств  общепрофессиональных дисциплины разработан на основе рабочей программы по дисциплине ОП. 11 Грузоподъемные машины, утвержденной заместителем директора по УПР.

Утверждаю: Зав по учебной работе ________________Селиверстова О.Е. 30.08.2019г

Рассмотрено и одобрено цикловой комиссией

профессиональных дисциплин технического профиля

Протокол № 1  от « 30 »   08     2019 г.

Председатель ЦК ________________Н. И. Хрычикова

Разработчик:

Преподаватель спецдисциплин   Н. И. Хрычикова

- Общие положения.

Контрольно – оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (студентов), освоивших программу учебной дисциплины ОП. 11 Грузоподъемные машины

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

КОС разработан на основании положений:

программы подготовки специалистов среднего звена;

программы учебной дисциплины ОП. 11 Грузоподъемные машины

- Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)

Умения:

обосновать выбор грузоподъемного оборудования для данного вида работ;

ориентироваться в возможности безопасной эксплуатации оборудования;

определять вид и степень неисправности оборудования;

пользоваться нормативной документацией

Знания:

устройство грузоподъемных машин

правила их установки

правила эксплуатации

нормативную документацию, используемую при эксплуатации грузоподъемных машин

- Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

| Наименование элемента умений или знаний | Виды аттестации |
| --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| У1 обосновать выбор грузоподъемного оборудования для данного вида работ | Защита лабораторных работ, наблюдение и оценка выполнения практических занятий Тестирование Устный опрос Контроль выполнения самостоятельной работы | Дифференцированный зачет |
| У2 ориентироваться в возможности безопасной эксплуатации оборудования |  |  |
| У3 определять вид и степень неисправности оборудования |  |  |
| У4 пользоваться нормативной документацией |  |  |
| З1 устройство грузоподъемных машин | Устный опрос, Письменный опрос, Практические задания, Самостоятельная работа, Контрольный тест | Дифференцированный зачет |
| З2 правила установки грузоподъемных машин |  |  |
| З3 правила эксплуатации грузоподъемных машин |  |  |
| З4 нормативную документацию, используемую при эксплуатации грузоподъемных машин |  |  |

- Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |
| --- | --- |
|  | З 1 | З 2 | З 3 | З4 | У1 | У2 | У3 | У4 |
| Введение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Узлы и механизмы ГПМ | УО, ПО,КТ | УО,СР | УО,ПО, СР |  | КТ |  | ПЗ | ПЗ |
| Тема 1.2. Тормозные устройства | ПО, СР |  |  |  |  |  | ПЗ, КТ |  |
| Тема 1.3. Транспортирующие машины |  |  | УО, ПО,КТ |  |  | ПЗ, КТ |  |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация грузоподъемных машин |  |  |  | УО,ПО, КТ |  |  |  | СР,КТ |

Условные обозначения:

УО- устный опрос

ПО- письменный опрос

ЛР- лабораторная работа

ПЗ- практическое занятие

СР- самостоятельная работа

КТ- контрольный тест

- Распределение типов и количества контрольных зданий по элементам знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации

| Содержание учебного материала по программе УД | Тип контрольного задания |
| --- | --- |
|  | З 1 | З 2 | З 3 | З4 | У1 | У2 | У3 | У4 |
| Введение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Узлы и механизмы ГПМ | В 1,5,6,7 | В 4 | В 8,9 |  | В 2 |  | В 3 | В4 |
| Тема 1.2. Тормозные устройства | В 11,12 |  |  |  |  |  | В 10 |  |
| Тема 1.3. Транспортирующие машины |  |  | В 13 |  |  | В 14, 15 |  |  |
| Тема 2.1. Эксплуатация грузоподъемных машин |  |  |  | В 18,19 |  |  |  | В 17 |

- Структура контрольного задания

6.1. Вопросы к заету:

- Классификация и основные параметры ГПМ.

- Классификация кранов

- Классификация скоростей рабочих движений крана

- Грузозахватные приспособления

- Полиспасты

- Барабаны

- Звездочки

- Механизмы подъема и поворота.

- Расчетные нагрузки ГПМ

- Классификация тормозных механизмов грузоподъемных машин

- Остановы и тормоза

- Указатели и ограничители

- Общие сведения о транспортирующих машинах

- Ленточные, цепные конвейеры

- Транспортирующие машины без тягового органа

- Вспомогательные устройства транспортирующих машин

- Строповка грузов.

- Крановый путь

- Техника безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных машин

подготовка __20___ минут

выполнение ____ часа ____минут

оформление и сдача __10___ минут

всего  ___6__ часов ___00__минут

  - Перечень объектов контроля и оценки

| Наименование объектов контроля и оценки | Основные показатели оценки результатов | Оценка |
| --- | --- | --- |
| З1 Устройство грузоподъемных машин; | Знать устройство грузоподъемных машин | усвоил |
| З2 Правила установки грузоподъемных машин; | Разбираться в правилах установки грузоподъемных машин | усвоил |
| З3 Правила эксплуатации грузоподъемных машин; | Знать правила эксплуатации грузоподъемных машин | усвоил |
| З4 Нормативную документацию, используемую при эксплуатации грузоподъемных машин | Знать нормативную документацию, используемую при эксплуатации грузоподъемных машин | усвоил |
| У1 Обосновать выбор грузоподъемного оборудования для данного вида работ | Уметь обосновать выбор грузоподъемного оборудования для данного вида работ | освоил |
| У2 Ориентироваться в возможности безопасной эксплуатации оборудования | Уметь ориентироваться в возможности безопасной эксплуатации оборудования | освоил |
| У3 Определять вид и степень неисправности оборудования | Уметь определять вид и степень неисправности оборудования | освоил |
| У4 Пользоваться нормативной документацией | Уметь пользоваться нормативной документацией | освоил |

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная оценка – 1 балл

За не правильный ответ на вопрос или неверное решение задачи выставляется отрицательная оценка – 0 баллов

Шкала оценки образовательных достижений

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |
| --- | --- |
|  | Балл (отметка) | Вербальный аналог |
| 90÷100 | 5 | Отлично |
| 80÷89 | 4 | Хорошо |
| 70÷79 | 3 | Удовлетворительно |
| Менее 70 | 2 | Неудовлетворительно |

  - Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации.

Основные источники:

- Ф.К. Иванченко. «Конструкция и расчет подъемно-транспортных       машин». Киев. Высшая школа, 1988.

Дополнительные источники:

- Н.Ф. Руденко. «Грузоподъемные машины». М.: Машиностроение. 1978.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных       кранов. Москва, НПО ОБТ, 1993.

# Интернет-ресурсы:

1. Грузоподъемные механизмы http://www.znaytovar.ru/s/Gruzopodemnye_mashiny_i_mexani.html

Приложение 1

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

###### Расчет тяговых органов грузоподъемных механизмов

Цель работы: приобрести навыки расчета тяговых органов грузоподъемных механизмов

Студент должен:

знать:

- назначение  тяговых органов ГПМ:

уметь:

- обосновать применение данного типа тяговых органов в ГПМ.

Задание: рассчитать канаты, блоки и барабаны для мостового электрического крана с грузовым электромагнитом.

Исходные данные для расчета:

Q – грузоподъемность (кг);

Н – высота подъема (м);

G – вес грузового электромагнита (кг);

Z – число ветвей каната

# Методические рекомендации

Порядок выбора каната по заданной схеме следующий:

- Выбираем схему сдвоенных полиспастов:

- Наибольшее усилие в канате для выбранной схемы:

(1)

Весом каната пренебрегаем, если высота подъема менее 10 м.

- Число перегибов каната для полиспаста равно n = 3

- По табл.3 определяем отношение

## Табл.3

| Число перегибов |  | Число перегибов |  | Число перегибов |  | Число перегибов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16 | 5 | 26,5 | 9 | 32 | 13 | 36 |
| 2 | 20 | 6 | 28 | 10 | 33 | 14 | 37 |
| 3 | 23 | 7 | 30 | 11 | 34 | 15 | 37,5 |
| 4 | 25 | 8 | 31 | 12 | 35 | 16 | 38 |

- Принимаем конструкцию каната с чиcлом проволок i = 222. Площадь сечения каната:

(2)

- Выбираем канат по ГОСТ 3071 по ближайшему значению площади сечения F, см. формулу (2) – диаметр каната d (мм), толщину проволоки δ, вес1 погонного метра каната g (кг), разрывное усилие каната Р (кг).

- Проверяем канат по правилам Гостехнадзора. Наибольшее допускаемое натяжение каната не должно превышать

### Табл.4

| Типы подъемных устройств | Род привода | Режим эксплуатации | Коэффициент К | Коэффициент е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Краны стреловые железнодорожные, гусеничные, на тракторах и автомобилях (в том числе эскалаторы, работающие в качестве кранов), краны и подъемные механизмы на строительных и временных работах | Ручной механический | Легкий, средний, тяжелый, весьма тяжелый | 4,5 5 5,5 6 | 16 16 18 20 |
| II Все остальные типы кранов и подъемных механизмов | Ручной механический | Легкий, средний тяжелый, весьма тяжелый | 4,5 5 5,5 6 | 18 20 25 30 |
| III Лебедки с ручным приводом грузоподъемностью до 1 т, устанавливаемые на всевозможных механизмах (автомобили, кары и т.п.) | - |  | 4 | 12 |
| IV Тельферы |  |  | 5,5 | 20 |
| V Грейферные механизмы (кроме блоков, находящихся в грейфере) для подъемных устройств п.I |  |  | 5 | 20 |
| VI То же для подъемных устройств п. II |  |  | 5 | 30 |

- Диаметр барабана и нижних блоков в обойме D ≥ 25d (мм)

- Диаметр уравнительного блока D1 = 0,6D (мм)

- Толщина стенки чугунного барабана  W = 0,02Д + 1 см

- Определяем срок службы каната

## Табл.5

##### Значения коэффициента

| Z в тыс. m | 30 0,26 | 50 0,41 | 70 0,56 | 90 0,70 | 110 0,83 | 130 0,95 |  | 150 1,07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z в тыс. M | 170 1,18 | 190 1,29 | 210 1,40 | 230 1,50 | 255 1,62 | 280 1,74 | 310 2,0 | 340 2,0 |
| Z в тыс. m | 370 2,12 | 410 2,27 | 450 2,42 | 500 2,60 | 550 2,77 | 600 2,94 | 650 3,1 | 700 3,17 |

Исходные данные для расчета

| № вариантов | Грузоподъемность Q кг | Высота подъема Нм | Вес электромагнита | Число ветвей каната z |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5000 | 8 | 2000 | 4 |
| 2 | 1000 | 7 | 500 | 4 |
| 3 | 1500 | 6 | 1000 | 4 |
| 4 | 2700 | 5 | 1500 | 4 |
| 5 | 3000 | 7 | 1500 | 4 |
| 6 | 3500 | 6 | 1500 | 4 |
| 7 | 4000 | 8 | 2000 | 4 |
| 8 | 4850 | 5 | 2000 | 4 |
| 9 | 4500 | 4 | 1200 | 4 |
| 10 | 2500 | 8 | 1200 | 4 |

ЛИТЕРАТУРА

- В.С. Котельников и др. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. НПО ОБТ Москва 1993.

- Ф.К. Иванченко. Конструкция и расчет подъемно-транспортных машин. Киев. Высшая школа. 1988.

- М.М. Гохберг. Справочник по кранам. М. Машиностроение. 1988.